## Slide 1: Подбор термостабильных компоновок мрс с использованием искусственного интеллекта
Студент: Макеев Александр
Группа: МТ1-81

## Slide 2
01
02
03
04
05
06
Неточность настройки
станка и инструмента
Lorem ipsumста dolor sit amet put any tg here
Вибрации
Быстропротекающие процессы в динамической системе.
Износ оборудования
и инструмента
Нарушение работоспособности изделия
Геометрическая неточность
металлорежущего оборудования
Нарушение взаимного расположения узлов станка
Деформация заготовки
Деформация от сил закрепления, из-за перераспределения внутренних напряжений
Тепловые деформации
Линейное расширение несущей системы станка, узлов и механизмов, инструмента и заготовки.
Точность в машиностроении
Основные источники погрешностей, влияющих на точность:

## Slide 3: Тепловые деформации
Линейные расширения узлов и механизмов приводят к изменению относительного положения инструмента и заготовки в направлениях линейных осей координат (X, Y, Z) и угловых поворотов вокруг этих осей (A, B, C).
Источники тепловых деформаций:
Процесс резания;
Трение движущихся узлов;
Электродвигатели;
Внешние факторы и пр.

## Slide 4: Методы определения тепловых деформаций
Экспериментальные измерения
Использование программ инженерного анализа
Термометры сопротивления
Термоэлектрические преобразователи
Ansys
Unigraphics
Nastran
Comsol Multiphysics
Fidesys

## Slide 5: Ликвидация тепловых деформаций
Метод компоновки источников термических возмущений:
Учитывая характеристики и законы линейного расширения каждого термического источника, появляется возможность сформировать положения рабочих узлов в конструкции таким образом, чтобы их термические возмущения взаимно компенсировались, а суммарное воздействие тепловых деформаций минимальным образом влияло на геометрическую точность станка.

## Slide 6: Использование Искусственного интеллекта при выборе компоновки
Подобрать наиболее оптимальную и эффективную компоновку технологической системы – непростая задача. Конструктор способен допустить ошибку или сформировать не самый лучший вариант расположения термических источников при проектировании технологической систем.
Внедрение искусственного интеллекта позволит исключить ошибки и повысить эффективность метода.

## Slide 7
Благодарю за внимание!
Студент кафедры «Металлорежущие станки» Макеев Александр Алексеевич (МТ1-81)
Почта: sasha.makeev.1104@mail.ru
Тел: 8-958-631-46-91
МГТУ имени Н. Э. Баумана, Москва, 2024